## Slide 1
ESPECIALIZACIÓN EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Acciones modificativas
mejora y rediseño
CURSO
Acciones Correctivo-Modificativas · 2026-2
LÍNEA DE ÉNFASIS
Mantenimiento industrial
CLASE
5 de 5
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería
DOCENTE
Jaime Leonardo
Barbosa Pérez
Ingeniero Mecánico · Magíster en Ingeniería
Especialista en Diseño Mecánico
Profesor Titular, Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería
Jefe de Pregrado en Ingeniería Mecánica
Director de Ingeniería Programa Kratos

## Slide 2
1
Acciones
modificativas:
concepto y alcance
Qué son, cuándo se emplean y hacia dónde pueden orientarse las modificaciones en una máquina o sistema.
EN ESTA SECCIÓN
Concepto y relación con las correctivas
Orientación a producción y costos
Seguridad y entorno
Mejoras y rediseños

## Slide 3
ACTIVIDAD 10
Punto de partida
1.
Mencione algunos aspectos que deban ser considerados en un procedimiento de modificación o rediseño.
2.
Indique algunas mejoras (modificaciones sencillas) que se puedan dar en aplicaciones mecánicas, neumáticas, hidráulicas, eléctricas o electrónicas.
MODALIDAD
Grupos de 3
TIEMPO
15 minutos
ENTREGABLE
Respuestas en el foro del curso
Clase 5 · Acciones modificativas

## Slide 4
CONCEPTO
Acciones modificativas
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
1
DEFINICIÓN
Se considera una versión superior y desarrollada de las acciones correctivas y se emplean cuando al aplicar éstas en forma continua o reiterada, no se logra recuperar la funcionalidad del equipo.
1
Cuando lo correctivo no basta
Se emplean cuando la aplicación continua o reiterada de acciones correctivas no recupera la funcionalidad.
2
Para mejorar los índices CMD
Igualmente se emplean para mejorar la confiabilidad, la mantenibilidad y la disponibilidad.

## Slide 5
EJEMPLO · CONCEPTO
Cuando lo correctivo no basta
EJEMPLO
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
1a
Mes 2
Cambio de rodamiento
Mes 4
Cambio de rodamiento
Mes 7
Cambio de rodamiento
Mes 9
Cambio de rodamiento
Mes 10
Análisis de causa raíz
Ventilador de tiro con motor accionado por variador de frecuencia
CAUSA RAÍZ
Paso de corriente por el eje
Las corrientes inducidas por el variador atraviesan el rodamiento y dejan estrías en las pistas. Cada rodamiento nuevo repetía el mismo modo de falla.
ACCIÓN MODIFICATIVA
Atacar la causa, no el síntoma
Rodamiento con aislamiento cerámico en el lado no acople y escobilla de puesta a tierra del eje. Se incorpora al estándar del equipo.
Estrías por paso de corriente en la pista exterior.
Cuatro correctivas bien ejecutadas no resolvieron el problema: la causa estaba fuera del rodamiento.
Notes: Caso ilustrativo de falla reiterativa. Cuatro cambios de rodamiento bien ejecutados no resolvieron el problema porque la causa estaba fuera del rodamiento: corrientes por el eje inducidas por el variador de frecuencia, que dejan estrías (ondulación) en las pistas. La acción modificativa ataca la causa: rodamiento aislado y puesta a tierra del eje. Imagen: trabajo «Averías en rodamientos» del curso anterior.

## Slide 6
ALCANCE
Cambios en las condiciones de operación
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
2
Las modificaciones pueden estar también orientadas a realizar cambios en las condiciones de operación de la máquina en relación a los criterios de funcionamiento.
No toda modificación nace de una falla: también se modifica para operar la máquina bajo criterios distintos a los originales.

## Slide 7
ORIENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
En relación con producción
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
3
1
Capacidad
Aumento del volumen que la máquina puede procesar.
2
Productividad
Mejor relación entre lo producido y los recursos empleados.
3
Calidad
Cumplimiento de las especificaciones del producto.
4
Costos
Disminución del desperdicio.
Disminución en el consumo de energía.
5
Cambio de los procesos
Modificación de la secuencia o de la tecnología de transformación.
6
Desarrollo de nuevos productos
Adecuación del equipo a referencias que antes no fabricaba.

## Slide 8
ORIENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
Seguridad y entorno
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
4
1
Salud e integridad de las personas
Modificaciones orientadas a eliminar o reducir los riesgos para quienes operan o intervienen la máquina.
2
Control ambiental
Modificaciones orientadas a controlar emisiones, vertimientos, residuos y demás efectos sobre el entorno.

## Slide 9
EJEMPLO · ORIENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
Modificaciones según su orientación
EJEMPLO
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
4a
Orientación | Ejemplo de modificación | Resultado esperado
Capacidad | Cambio de relación de poleas y motor en un transportador, verificando banda y estructura. | Más volumen procesado por hora.
Productividad | Sujeción rápida y guías ajustables para el cambio de formato en una llenadora. | Menor tiempo de alistamiento.
Calidad | Servomotor en lugar de una leva mecánica para el corte a longitud. | Tolerancia de corte más estrecha.
Costos · desperdicio | Sensor de nivel y control automático en la tolva de dosificación. | Menos rebose y producto perdido.
Costos · energía | Variador de frecuencia en lugar de compuerta en un ventilador. | Al 80 % de velocidad, ≈ 51 % de la potencia.
Cambio de proceso | Corte por plasma CNC en lugar de oxicorte manual. | Precisión y repetibilidad.
Seguridad | Guardas fijas con enclavamiento en transmisiones; cortina de luz en la prensa. | Sin contacto con partes móviles.
Control ambiental | Colector de polvo de mangas; bandeja de contención bajo los reductores. | Menos emisiones y vertimientos.
La orientación define el indicador con el que se evaluará la modificación al final (etapa 10).
Notes: Un ejemplo por cada orientación vista en las dos diapositivas anteriores. El ejemplo de energía usa las leyes de afinidad de las máquinas centrífugas: la potencia varía con el cubo de la velocidad, por lo que al 80 % de velocidad se requiere cerca del 51 % de la potencia (0,8³ ≈ 0,51).

## Slide 10
CLASIFICACIÓN
Mejoras y rediseños
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
5
Comprenden además, los cambios realizados en las máquinas o equipos para incorporar o mejorar algunos aspectos relacionados con sus funciones.
ACCIONES MODIFICATIVAS
1
Mejoras
Modificaciones sencillas, sin cambios significativos en la configuración.
2
Rediseños
Cambios importantes, con las metodologías propias del diseño.

## Slide 11
EJEMPLO · CLASIFICACIÓN
Mismo problema: mejora o rediseño
EJEMPLO
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
5a
Problema | Mejora · no cambia la configuración | Rediseño · cambia la configuración
Desgaste acelerado en una canaleta de descarga | Revestimiento antidesgaste: placas o epóxico con relleno cerámico. | Nueva geometría con caja de piedra: el material choca contra material.
Rotura repetida del pasador de seguridad de un transportador | Limitador de torque en lugar del pasador. | Accionamiento con variador, arranque suave y control de par.
Sobretemperatura en un reductor | Aceite sintético y ventilador en el eje rápido. | Reductor de mayor tamaño o con engranajes helicoidales de mayor eficiencia.
Estrías en rodamientos de un motor con variador | Rodamiento aislado y escobilla de puesta a tierra del eje. | Rediseño del accionamiento: motor apto para variador y filtro de salida.
Primero se pregunta si la mejora elimina la causa raíz; el rediseño se justifica cuando no la elimina.
Notes: Para cada problema hay una respuesta de mejora (no cambia la configuración del equipo) y otra de rediseño (cambia la configuración y exige la metodología de diseño). La elección depende del costo, del tiempo disponible y de si la mejora basta para eliminar la causa raíz.

## Slide 12
2
Mejoras y
modificaciones
sencillas
Modificaciones que no alteran de forma significativa la configuración del equipo, con ejemplos de aplicación en planta.
EN ESTA SECCIÓN
Concepto de mejora
Mejoras en materiales y elementos
Ejemplos en transmisión de potencia
Modificaciones sencillas con casos reales

## Slide 13
CONCEPTO
Mejoras
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
6
Son acciones modificativas relativamente sencillas y las cuales no ocasionan cambios significativos en la configuración del equipo en consideración o en sus elementos.
Es la diferencia esencial frente al rediseño: la mejora no cambia la configuración, el rediseño sí.

## Slide 14
ÁMBITOS DE LA MEJORA
Materiales, tratamientos y elementos
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
7
Además del acatamiento de las recomendaciones para diseño, fabricación y ensamble de las máquinas, las mejoras están relacionadas con:
1
Propiedades de los materiales
Mejoras en las propiedades de los diferentes materiales.
2
Nuevos materiales
Desarrollo de nuevos materiales para la aplicación.
3
Tratamientos especiales
Desarrollo de tratamientos especiales para mejorar el desempeño de algunos elementos.
4
Nuevos elementos
Desarrollo de nuevos elementos.

## Slide 15
EJEMPLOS DE MEJORA
Transmisión de potencia y fijación
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
8
1
Partición de ejes largos
Partición de ejes de transmisión de considerable longitud en varios tramos y unión de los mismos mediante acoplamientos rígidos.
2
Reubicación de elementos
Reubicación de elementos mecánicos en ejes de transmisión.
3
Reducción de ancho o espesor
Reducción del ancho o espesor de elementos mecánicos de transmisión (poleas).
4
Sistemas de fijación
Empleo de diferentes sistemas de fijación para evitar aflojamientos de partes de máquinas.

## Slide 16
EJEMPLOS DE MEJORA
Montaje, actuación, desgaste y vibración
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
9
5
Bujes de fijación
Empleo de sistemas de fijación de elementos mecánicos en ejes que faciliten las labores de montaje y desmontaje.
6
Actuadores neumáticos e hidráulicos
Empleo de actuadores neumáticos e hidráulicos en vez de actuadores mecánicos.
7
Recubrimientos especiales
Utilización de recubrimientos especiales para controlar fenómenos de desgaste.
8
Refuerzos estructurales
Refuerzos estructurales en bases y repisas, para disminuir situaciones de vibración.

## Slide 17
MODIFICACIONES SENCILLAS
Reducción de velocidad y elaboración de roscas
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
10
1
Cajas reductoras
Empleo de cajas reductoras para simplificar sistemas de reducción de velocidad.
2
Elementos internos de mayor eficiencia
Empleo de cajas reductoras con elementos internos de transmisión de mayor eficiencia: engranajes helicoidales, discos cicloidales.
3
Laminado en vez de torneado
Empleo de procesos de laminado (conformado) en vez de torneado (cortado) para elaboración de roscas.

## Slide 18
MODIFICACIÓN SENCILLA 4
Variadores electrónicos en vez de mecánicos
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
11
Empleo de variadores de velocidad de características electrónicas en vez de variadores de velocidad de características mecánicas.
Variador mecánico de bandas
Variador mecánico
Variador electrónico de frecuencia

## Slide 19
MODIFICACIÓN SENCILLA 5
Limitadores de torque en lugar de fusibles mecánicos
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
12
Limitador de torque montado
Despiece: tuerca de regulación, tornillo de bloqueo, resortes, plato de presión, discos de fricción, buje y cuerpo

## Slide 20
MODIFICACIÓN SENCILLA 6
Materiales plásticos en lugar de materiales metálicos
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
13
Rediseño de elementos en materiales plásticos en lugar de materiales metálicos.
Canjilones en plástico de ingeniería
Piñón para banda tabletop

## Slide 21
EJEMPLO · MEJORA EN PLANTA
Caso: cambio de tornillería por corrosión
EJEMPLO
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
13a
Antes: 5/8 in galvanizado
Después: 1 in inoxidable
PROBLEMA
Tornillos galvanizados de un bastidor en ambiente húmedo se corroían y perdían sección.
MEJORA
Tornillería de 1 in en acero inoxidable. No cambia la configuración del equipo.
LO QUE HAY QUE VERIFICAR
Sección remanente al ampliar agujeros · par galvánico inox–acero al carbono (arandelas aislantes) · agarrotamiento de roscas (antiagarrotante y torque).
Una mejora sencilla también se analiza: cambiar el material resuelve un problema y puede crear otro.
Notes: Caso del trabajo de métodos de recuperación del curso anterior. Tornillos de 5/8 in galvanizados que soportan un bastidor en ambiente húmedo se corroían hasta perder sección. La mejora fue tornillería de 1 in en acero inoxidable. Es una mejora porque no cambia la configuración del equipo, pero exige verificaciones: sección remanente tras ampliar agujeros, par galvánico entre inoxidable y acero al carbono, y riesgo de agarrotamiento de roscas en inoxidable.

## Slide 22
3
El rediseño
y el proceso
de diseño
Las modificaciones se realizan aplicando conceptos y acciones propias del diseño en ingeniería.
EN ESTA SECCIÓN
Rediseño y metodologías de diseño
Especificaciones y plano de ingeniería
Diseño en ingeniería
Etapas del proceso de diseño

## Slide 23
PUNTO DE PARTIDA
Las modificaciones se hacen con procesos de diseño
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
14
Las modificaciones en los equipos o sistemas se realizan mediante la aplicación de conceptos y acciones propias del diseño en la ingeniería (procesos de diseño) y es indispensable para tal fin establecer previamente la causa raíz de la falla.
Sin causa raíz establecida, la modificación es una apuesta: se cambia el equipo sin saber si se ataca el origen del problema.

## Slide 24
CONCEPTO
Rediseños
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
15
1
Emplean metodologías del diseño
Son acciones modificativas en las cuales se emplean las metodologías del diseño.
2
Cambios importantes
Generalmente representan cambios importantes en relación con el equipo original.

## Slide 25
CONCEPTO
Diseño
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
16
1
Formulación de planes
Formulación de planes para satisfacer demandas o necesidades específicas o resolver problemas.
2
Transformación de ideas
Transformación de conceptos e ideas en maquinaria útil.

## Slide 26
PLANO DE INGENIERÍA
Especificaciones técnicas para elementos de cálculo
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
17
Geometría completa
Tolerancias
Acabados superficiales
Materiales
Tratamientos térmicos
Dureza
Procedimiento o secuencia para fabricación
Datos específicos para elementos en particular
El plano de ingeniería es el entregable que recoge todas estas especificaciones y hace repetible la fabricación.

## Slide 27
DOCUMENTO TÉCNICO
Plano de ingeniería
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
18

## Slide 28
DEFINICIÓN
Diseño en ingeniería
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
19
Es el proceso en el que se utilizan principios científicos y métodos técnicos (matemáticos, de computación electrónica, gráficos, etc.) para llevar a cabo planes que satisfagan ciertas demandas o necesidades o resuelvan determinados problemas.

## Slide 29
DISEÑO EN INGENIERÍA
Los principios científicos y sus disciplinas
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
20
Los principios científicos se asocian a las diferentes disciplinas que abarca la ingeniería y que están relacionadas con determinados campos de la ciencia:
Mecánica de sólidos
Ingeniería mecánica
Mecánica de fluidos
Ingeniería mecánica
Transferencia de masa y momento
Ingeniería mecánica
Teoría eléctrica
Ingeniería eléctrica
Manejo de sólidos
Ingeniería química
La lista no es cerrada: cada disciplina de la ingeniería aporta sus propias teorías de cálculo al proceso de diseño.

## Slide 30
CONCEPTO
Proceso de diseño
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
21
Es una mezcla de talento innovador, conocimiento, punto de vista ágil y experiencia acumulada que se concentra en la tarea de convertir una necesidad en un diseño satisfactorio.
1
Produce realidad física
Los planes formulados en un proceso de diseño pueden propiciar la creación de algo que tiene realidad física, lo cual se denomina máquina o sistema técnico.
2
Sus resultados son decisiones
Sobre los componentes y su conectividad, la geometría, los procesos de formado y los tratamientos termomecánicos.

## Slide 31
VISIÓN DE CONJUNTO
Máquina o sistema técnico
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
22

## Slide 32
SEIS ETAPAS
Proceso de diseño: etapas o fases
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
23
1
Reconocimiento de la necesidad
2
Definición del problema
3
Síntesis
4
Análisis y optimización
5
Evaluación
6
Presentación
ITERACIÓN
La síntesis es la fase creativa: la invención del concepto. Las demás fases la preparan o la verifican.

## Slide 33
REFLEXIÓN
Ingeniería y ciencia
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
24
… En cierto sentido, este es un ejemplo clásico del verdadero significado de la ingeniería en contraste con la ciencia. Los ingenieros utilizan la ciencia para resolver sus problemas, si la ciencia está disponible. Pero disponible o no, el problema se debe resolver y cualquiera que sea la forma que tome la solución bajo estas condiciones se llama ingeniería.
SHIGLEY, PÁG. 373

## Slide 34
4
Etapas de un
proceso de
modificación o rediseño
Del reconocimiento de la necesidad a la evaluación final, con el estudio de alternativas como núcleo del trabajo.
EN ESTA SECCIÓN
Necesidad, datos y definición del problema
Estudio y evaluación de alternativas
Rediseño y dimensionamiento
Implementación y evaluación final

## Slide 35
ETAPAS 1 Y 2
Reconocimiento de la necesidad y recopilación de datos
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
25
1
Reconocimiento de la necesidad
2
Recopilación de datos
Conjunto de especificaciones actuales de la máquina.
Fiabilidad inherente.
Prestación actual.
Torque de operación (potencia, velocidad).
Si la necesidad nace de fallas reiterativas
Es necesario establecer inicialmente la causa raíz de estas fallas. Se debe contemplar el empleo de metodologías para el análisis de fallas, principalmente RCFA: análisis de la causa raíz de las fallas.

## Slide 36
ETAPA 3
Definición del problema
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
26
Se plantea el problema a resolver o se dan las nuevas especificaciones.
Observación
2
Medición
3

## Slide 37
REFLEXIÓN
El computador no reemplaza el criterio
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
27
Actualmente, el uso generalizado de los computadores en los innumerables problemas de ingeniería, en particular en aquellos que presentan el desarrollo de dispendiosos procesos matemáticos, ha dado como consecuencia que sea común encontrar en el medio profesional, quienes han llegado a concebir el computador como el “mágico remedio” del desconocimiento teórico-práctico de conceptos, normas, modelos e idealizaciones. Como resultado de esta panacea, se ha hecho notable una delicada subestimación de las hipótesis y limitaciones de fundamental incidencia y especial significación en la correcta implementación del software.
JUAN MAURICIO MARÍN URIBE

## Slide 38
ETAPA 4 · ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS
Identificación de subsistemas y estado del arte
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
28
4.1
Identificación de los subsistemas comprometidos
Identificación de los subsistemas comprometidos directamente con la modificación; análisis de sus condiciones de funcionamiento y especificaciones de sus componentes.
4.2
Revisión de experiencias previas
Revisión de experiencias previas similares e investigación del estado del arte de los elementos y sistemas involucrados en la modificación.

## Slide 39
ETAPA 4.3
Elaboración de propuestas
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
29
Elaboración de propuestas (conjunto de decisiones) para modificar los subsistemas, considerando la adición, el cambio, la modificación o la combinación de otros componentes, según los nuevos requerimientos (consideraciones de diseño).
CONFRONTAR LAS IDEAS CON LAS PERSONAS RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON LOS PROCESOS
Quien opera la máquina todos los días conoce restricciones que no aparecen en ningún plano.

## Slide 40
ETAPA 4.3 · CONTINUACIÓN
Asesoría de especialistas
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
30
Contemplar la asesoría de especialistas en algunos campos:
1
Plásticos de ingeniería
2
Aplicaciones con mecanismos neumáticos o hidráulicos
3
Recubrimientos protectores para fenómenos de corrosión o desgaste
4
Procesos de automatización
5
Ingeniería especializada

## Slide 41
ETAPA 4.4
Rediseño de los componentes de cada propuesta
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
31
Rediseño de los componentes de cada propuesta (conjunto de especificaciones) de acuerdo con:
1
Tipo de elemento
Consideraciones en relación con el tipo de elemento. La elección hace relación a la consideración de la función y requiere de flexibilidad, creatividad y experiencia.
2
Tamaño del elemento
Consideraciones en relación con el tamaño del elemento. La estimación del tamaño adecuado para un funcionamiento satisfactorio se denomina dimensionamiento.
El dimensionamiento se basa en cálculos mediante teorías asociadas a las disciplinas de la ingeniería y a sus campos de la ciencia.

## Slide 42
ETAPA 4.4 · BASES DE CÁLCULO
Teorías, códigos y catálogos
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
32
1
Teorías y criterios de falla
En la ingeniería mecánica, en la mecánica de sólidos: cálculos mediante teorías y criterios de falla con base en la resistencia y con consideraciones de deformación, deflexión, distorsión, pandeo y velocidad crítica.
2
Códigos
Conjunto de especificaciones para efectuar el análisis, diseño y fabricación de un elemento o sistema, buscando alcanzar un grado especificado de seguridad y funcionamiento: ASME, AGMA, AISC, BSI, API.
3
Catálogos de fabricantes
Procedimientos de selección establecidos en catálogos: SKF, FAG, NTN, Renold, Good Year, Intermec, Siemens, ASSI, SEW, Parker.

## Slide 43
ETAPA 4.4 · HERRAMIENTAS
Elementos finitos, modelación y simulación
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
33
1
Herramientas de cálculo
Contemplar el empleo de herramientas de cálculo, como el análisis por elementos finitos.
2
Modelación y simulación
Además, el empleo de programas de modelación y simulación.
Las herramientas no sustituyen el criterio: alimentan el análisis, pero las hipótesis y limitaciones siguen siendo responsabilidad del ingeniero.

## Slide 44
APLICACIÓN
Método de los elementos finitos: caldera 1000 BHP
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
34

## Slide 45
APLICACIÓN
Análisis tridimensional: preproceso y M.E.F.
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
35
Fuente: www.eadic.com

## Slide 46
ETAPA 4.4 · ADVERTENCIA
No todo se resuelve con cálculo
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
36
1
No hay enfoque matemático para todo
No existe un enfoque matemático para toda decisión de diseño y en muchos casos estas decisiones deben ser dadas con base en la experiencia.
2
Estética y proporcionalidad
Además, otras decisiones deben ser tomadas con base en factores estéticos o de proporcionalidad dimensional.

## Slide 47
ETAPAS 4.5 Y 4.6
Factibilidad y optimización
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
37
4.5
Evaluación de la factibilidad (habilidad 1)
Es el proceso que asegura que un conjunto de especificaciones dado sea satisfactorio: adecuado, posible y aceptable.
4.6
Estrategia de optimización (habilidad 2)
Es el proceso para identificar las mejores alternativas. Emplea el método de las cifras de mérito, que pueden relacionarse con costo, seguridad, estética, tiempo de ejecución, etc.

## Slide 48
REFLEXIÓN
Cálculo, criterio y belleza
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
38
En muchos casos las consideraciones de diseño importantes son tales que no es necesario hacer cálculos para definir un elemento. Pero los estudiantes, en especial, suelen confundirse cuando se encuentran en situaciones en que es virtualmente imposible efectuar un solo cálculo y, sin embargo, tiene que tomarse una decisión importante… Estos puntos se exponen aquí de modo que no se crea que existe un enfoque matemático racional para toda decisión de diseño.
SHIGLEY
Cuando estoy trabajando en un problema, nunca pienso en la belleza, sólo pienso en cómo resolver este problema, pero cuando he terminado, si la solución no es bella sé que está mal.
RICHARD BUCKMINSTER FULLER · HAMROCK, PÁG. 27

## Slide 49
ETAPAS 5, 6 Y 7
Implicaciones y estudio de costos
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
39
5
Implicaciones en otros subsistemas
Análisis de las implicaciones de las modificaciones en otros subsistemas o componentes de la máquina.
6
Implicaciones en servicios
Análisis de las implicaciones de las modificaciones en servicios: energía, agua, combustibles, aire comprimido, etc.
7
Estudio de costos
Estudio de costos y análisis comparativo del costo-beneficio (retorno sobre la inversión).

## Slide 50
ETAPA 8
Implementación
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
40
1
Especificaciones finales
Cierre del conjunto de especificaciones que define la modificación.
2
Programación de actividades
Programación de actividades para consecución de partes y fabricaciones.
3
Ejecución y puesta en marcha
Ensambles, montaje, ensayos, pruebas y puesta en marcha.

## Slide 51
ETAPAS 9 Y 10
Revaloración y evaluación final
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
41
9
Revaloración de la máquina
Nueva valoración del activo una vez incorporada la modificación.
10
Evaluación final
Confrontar los aspectos funcionales, técnicos y de costos. Evaluar con las personas relacionadas directamente con los procesos.
La evaluación final cierra el ciclo y realimenta el plan de mantenimiento con el nuevo estándar de la máquina.

## Slide 52
EJEMPLO · PROCESO DE MODIFICACIÓN
Las diez etapas en un caso real
EJEMPLO
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
41a
1
Necesidad
Canjilones metálicos rotos y corroídos: 6 paradas al año.
2
Datos
40 t/h, 120 canjilones, historial de fallas; causa raíz: impacto y corrosión.
3
Problema
Canjilón resistente al impacto y a la corrosión, sin cambiar la banda.
4
Alternativas
Acero de mayor calibre, inoxidable o plástico de ingeniería; cifras de mérito.
5
Otros subsistemas
Canjilón más liviano: menos carga en banda y motor; revisar pernos.
6
Servicios
Menor consumo de energía; sin cambios en aire ni agua.
7
Costos
Inversión frente a ahorro anual: ver siguiente diapositiva.
8
Implementación
Compra, montaje en parada de fin de semana y prueba de capacidad.
9
Revaloración
Actualizar ficha técnica, repuestos y plan de mantenimiento.
10
Evaluación final
A los 3 meses, con operadores: capacidad, ruido y paradas.
La etapa 4 (estudio de alternativas) concentra el trabajo de ingeniería: allí se decide plástico frente a metal.
Notes: Caso integrador: elevador de canjilones cuyos canjilones metálicos se rompen y corroen. Recorra las diez etapas. Conecta con la diapositiva de materiales plásticos en lugar de metálicos. Los datos son ilustrativos.

## Slide 53
EJEMPLO · ETAPA 7
Estudio de costos del caso
EJEMPLO
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
41b
INVERSIÓN
$15,0 M
Canjilones, montaje e ingeniería
AHORRO ANUAL
$26,7 M
Paradas, repuestos y mano de obra
RECUPERACIÓN
≈ 7 meses
Retorno del primer año ≈ 78 %
Concepto (por año) | Canjilones metálicos | Canjilones plásticos
Paradas por año | 6 | 1
Lucro cesante (8 h × $450.000/h) | $21,6 M | $3,6 M
Repuestos | $6,0 M | $1,5 M
Mano de obra (3 técnicos) | $5,0 M | $0,8 M
Costo anual | $32,6 M | $5,9 M
Recuperación = inversión ÷ ahorro anual = 15,0 ÷ 26,7 ≈ 0,56 años. Cifras ilustrativas en pesos colombianos.
Notes: Cálculo ilustrativo (pesos colombianos). Situación actual: 6 paradas/año × 8 h × $450.000/h de lucro cesante = $21,6 M; repuestos $6,0 M; mano de obra 6 × 8 h × 3 técnicos × $35.000/h = $5,04 M. Total $32,6 M/año. Propuesta: 1 parada/año: $3,6 M + $1,5 M + $0,84 M = $5,9 M/año. Ahorro anual $26,7 M. Inversión $15,0 M (120 canjilones × $85.000 = $10,2 M; montaje $3,0 M; ingeniería $1,8 M). Recuperación = 15,0 / 26,7 ≈ 0,56 años ≈ 7 meses. Retorno el primer año = (26,7 − 15,0) / 15,0 ≈ 78 %.

## Slide 54
5
Gestión eficiente
del nivel
operacional
Aspectos que hacen más eficiente la gestión del nivel operacional de mantenimiento: detección, análisis, información y decisión.
EN ESTA SECCIÓN
Mapa de acciones del nivel operacional
Agilidad en detección y análisis
Información y conocimiento técnico
Decisión y ejecución

## Slide 55
VISIÓN DE CONJUNTO
Nivel operacional: posibles acciones a ejecutar
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
42
NIVEL OPERACIONAL
ANTES DE LA FALLA
DESPUÉS DE LA FALLA
MANTENIMIENTO
REPARACIONES
ACCIONES PREVENTIVAS
ACCIONES PREDICTIVAS
ACCIONES CORRECTIVAS
ACCIONES MODIFICATIVAS
DESVARE
REPARACIÓN CORRECTA Y DEFINITIVA
MEJORA
REDISEÑO

## Slide 56
GESTIÓN DEL NIVEL OPERACIONAL
Agilidad en la detección y en el análisis
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
43
1
Agilidad en la detección de la falla
Programación de inspecciones y detección temprana.
2
Agilidad en el análisis de fallas
Búsqueda de la causa raíz del problema.
3
Encontrar fallas crónicas
Identificación de las fallas que se repiten y consumen la capacidad de mantenimiento.

## Slide 57
EJEMPLO · ENCONTRAR FALLAS CRÓNICAS
Pareto: dónde se pierden las horas
EJEMPLO
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
43a
Chart: Horas perdidas por año
| Rodamientos de rodillos | Empalmes de banda | Sello de bomba | Fallas eléctricas | Lubricación | Otros
Horas perdidas | 38 | 26 | 14 | 9 | 6 | 4
LECTURA
66 %
de 97 h perdidas viene de solo dos causas.
Son fallas crónicas: pequeñas, frecuentes y aceptadas como «normales».
Rodamientos y empalmes pasan a análisis de causa raíz.
El resto se mantiene con el plan preventivo actual.
Pocas causas concentran la mayoría de las horas perdidas: allí se enfoca primero la acción modificativa.
Notes: Datos ilustrativos de una línea de empaque durante un año. El Pareto ordena las causas por horas perdidas: dos causas concentran cerca de dos tercios del tiempo perdido. Esas son las candidatas a análisis de causa raíz y a acciones modificativas. Pida al grupo construir el Pareto de su planta.

## Slide 58
GESTIÓN DEL NIVEL OPERACIONAL
Información, conocimiento y decisión
Acciones Correctivo-Modificativas · Clase 5 · Acciones modificativas
44
4
Información completa de los componentes
Disponibilidad de la información completa (especificaciones técnicas) de los componentes de las máquinas y equipos, con todas sus características previas a la falla.
5
Conocimiento de materiales y procesos
Buen conocimiento de materiales, tratamientos y procesos para mejora de especificaciones en los componentes de las máquinas: aumento en su duración o vida útil.
6
Agilidad en la decisión y la ejecución
Agilidad en la decisión y en la ejecución de las acciones a realizar.
Con esto se cierra el curso: el nivel operacional se gestiona bien cuando se detecta pronto, se analiza a fondo, se documenta todo y se decide rápido.