## Slide 1
Jaime Leonardo Barbosa Pérez
Ingeniero Mecánico
Especialista en diseño mecánico
Magister en ingeniería
Profesor Titular Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería
Jefe Pregrado Ingeniería Mecánica
Director de Ingeniería Programa Kratos
ACCIONES CORRECTIVO MODIFICATIVAS 2026-1 ESPECIALIZACIÓN EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
LÍnea de énfasis en mantenimiento industrial

## Slide 2
Estudiar, analizar y evaluar aspectos que permitan desarrollar o mejorar un plan de acciones de mantenimiento basadas en reparaciones (acciones correctivas o modificativas) en máquinas, equipos o servicios, para restablecer (recuperar) sus funciones o mejorar su mantenibilidad, disponibilidad o confiabilidad al mínimo costo posible.
ACCIONES CORRECTIVO - MODIFICATIVAS
OBJETIVO GENERAL

## Slide 3
Detectar las fallas en los equipos.
Identificar (reconocer) las condiciones y características previas a la falla (condiciones estándares de funcionalidad) del elemento o máquina.
Decidir el tipo de reparación a realizar.
Establecer procedimientos y ejecutar la reparación (acción correctiva o modificativa).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

## Slide 4
1. Conceptos generales. Agrupación por niveles. Nivel de acciones posibles a realizar y su impacto en los 3 elementos básicos: producción, máquinas y mantenimiento.
2. Análisis de la máquina y sus componentes. Diferenciación de sus partes. Clasificación y especificación de los diferentes componentes. Análisis sistémico o por subsistemas.
3. Conceptos básicos de: Funciones, fallas, identificación de fallas, consecuencias de las fallas.
Clasificación de las posibles acciones a realizar.
CONTENIDO

## Slide 5
4. Conceptualización de acciones correctivas y acciones modificativas. Aspectos a considerar para decidir el tipo de acción a ejecutar según aspectos técnicos, económicos, de seguridad, ambientales, etc.
5. Aspectos a considerar en el desarrollo de procedimientos para ejecutar acciones correctivas y acciones modificativas.
CONTENIDO

## Slide 6
ACTIVIDAD 1
Que es el mantenimiento?
Cual es el objetivo del mantenimiento?
Cuales son los niveles del mantenimiento?
Como ha sido la evolución del mantenimiento?

## Slide 7
¿Que es el mantenimiento?: Es la acción que permite intervenir un equipo o sistema para su correcto funcionamiento.
¿Cuál es el objetivo del mantenimiento?: Garantizar y mantener el principio para el cual fue diseñado un equipo, máquina, sistema o servicio.
Los niveles del mantenimiento son: Estratégico, Táctico, Operacional e Instrumental

## Slide 8
EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO
Etapa | sucede aproximadamente | Producción -Manufactura |  | Mantenimento e Ingeniería de Fábricas | 
 |  | Orientación hacia …..... | Necesidad específica | Orientación hacia …..... | Necesidad específica
I | antes de 1950 | el producto | generar el producto | hacer acciones correctivas | reparar fallos imprevistos
II | entre 1950 y 1959 | la producción | estructurar un sistema productivo | aplicar acciones planeadas | prevenir, predecir y reparar fallos
III | entre 1960 y 1980 | la productividad | optimizar la producción | establecer tácticas de mantenimiento | gestar y operar bajo un sistema organizado
IV | entre 1981 y 1995 | la competitividad | mejorar índices mundiales | implementar una estrategia | medir costos, CMD, comparar, predecir, índices, etc.
V | entre 1996 y 2003 | la innovación tecnológica | hacer la producción ajustada a la demanda | desarrollar habilidades y competencias | aplicar ciencia y tecnología de punta
VI | desde 2004 | Gestión y operación de activos en forma coordinada entre ambas dependencias. Anticiparse a las necesidades de los equipos y de los clientes de mantenimientos - predicciones - pronósticos - gestión de activos |  |  | 

## Slide 9
EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO
En la actualidad se implementan los softwares de mantenimiento y las tácticas más innovadoras para facilitar todas las operaciones en las máquinas y servicios.
Los Software de Mantenimiento te permitirán:
Gestionar los procesos de mantenimiento en tu negocio.
Asignar tareas.
Realizar monitoreos y diagnósticos de fallas.
Identificar las prácticas óptimas.
Mejorar el desempeño a futuro.
Controlar el cumplimiento de tareas asignadas.
Registrar el historial de fallas.
Generar informes con resultados de la inspección.

## Slide 10
Sistema integral de mantenimiento
Mantenimiento industrial efectivo, Alberto Mora G, 2020

## Slide 11
Comprende las metodologías que se desarrollan con el fin de evaluar el éxito alcanzado con las tácticas desarrollas. Establecimiento de índices comparativos: C- M-D
Comprende el conjunto de acciones que se aplican a un caso específico (un equipo o conjunto de ellos) para alcanzar un fin: TPM, RCM…
Comprende todas las acciones posibles a realizar (antes de la falla o después de la falla)
Comprende todos los elementos reales requeridos para que exista mantenimiento: información, recursos, máquinas…
NIVELES
ESTRATÉGICO TÁCTICO OPERACIONAL INSTRUMENTAL
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

## Slide 12
ANTES DE LA FALLA
NIVEL OPERACIONAL
Posibles acciones a ejecutar
MANTENIMIENTO
ACCIONES PREVENTIVAS
ACCIONES PREDICTIVAS
REDISEÑO
DESPUÉS DE LA FALLA
REPARACIONES
ACCIONES CORRECTIVAS
REPARACIÓN CORRECTA Y DEFINITIVA
ACCIONES MODIFICATIVAS
REPARACIÓN PROVISIONAL (DESVARE)
MEJORA

## Slide 13
Que es una máquina?
Clasificación de las funciones en las máquinas?
ACTIVIDAD 2

## Slide 14
Combinación de elementos o partes y mecanismos o dispositivos que transforman, transmiten o emplean energía, carga o movimiento para unos propósitos específicos (funciones).
La máquina: definición

## Slide 15
Funciones
ACCIONES
MANTENIMIENTO
Preventivas
Predictivas
Fallas
Consecuencias
Causas
ACCIONES
REPARACIONES
Acciones correctivas
Acciones modificativas
Registros
NIVEL OPERACIONAL
MÁQUINAS
Sistemas Técnicos

## Slide 16
Funciones- clasificación o tipos
Primarias
Secundarias
De protección
Superfluas

## Slide 17
Funciones Primarias
Las funciones primarias son la razón de ser o el propósito específico de la máquina. En muchos casos se asocia con su denominación: transportar, cortar, moler agitar, secar, etc.

## Slide 18
Funciones Secundarias
Las funciones secundarias no son tan evidentes como las primarias, pero son igualmente importantes: control, contención, integridad estructural, seguridad, comodidad, apariencia, cumplimiento de regulaciones ambientales, etc.

## Slide 19
Funciones de Protección
Las funciones de protección protegen contra riesgos en la operación de la máquina o eliminan o reducen las consecuencias de las fallas.

## Slide 20
Funciones Superfluas
Las funciones superfluas (innecesarias) se dan en máquinas con especificaciones innecesariamente complejas o por determinadas variaciones en las condiciones de operación de la máquina o equipo. (vidrios eléctricos, aire acondicionado, etc)

## Slide 21
Para una determinada máquina especifique su función primaria y elabore su estructura general.
ACTIVIDAD 3

## Slide 22
Componentes de las máquinas
ELEMENTOS O PARTES | MECANISMOS O DISPOSITIVOS

## Slide 23
Características de los componentes de las máquinas
Mecánicas
Neumáticas
Hidráulicas
Eléctricas
Electrónicas

## Slide 24
Estructura general de las máquinas
Sistemas de adquisición, transformación o generación y transmisión de la energía motriz. También se denominan Sistemas de Transmisión de Potencia | Sistemas de transmisión y conversión de movimientos y fuerzas Conducen a la realización del trabajo (función primaria de la máquina) | Sistemas de control
 |  | Sistemas de lubricación
 |  | Sistemas de intercambio calórico
 |  | Sistemas de protección

## Slide 25
MÁQUINA: VENTILADOR CENTRÍFUGO
Estructura general de las máquinas
Motor eléctrico Mecanismo de transmisión por poleas y bandas | Eje Soportes Rotor Carcasa | Interruptor on/off
 |  | Puntos específicos
 |  | Guarda de protección

## Slide 26
MÁQUINA: TRANSPORTADOR DE TORNILLO SINFÍN
Estructura general de las máquinas
Motor eléctrico Mecanismo de transmisión por poleas y bandas Caja reductora de velocidad | Eje Soportes Hélice Carcasa Apoyos | Interruptor on/off
 |  | Puntos específicos
 |  | Guarda de protección

## Slide 27
Estructura general de las máquinas
Sistema de transmisión de potencia | Es el sistema principal de impulsión y generalmente en él se originan los movimientos de entrada a la máquina. Según las características de sus elementos se clasifican en sistemas: Mecánicos Hidráulicos Neumáticos

## Slide 28
Sistemas de transmisión de potencia de características mecánicas |  | 
 | Con velocidad única: Motor eléctrico Moto reductor Moto reductor en cascada Moto vibrador Combinaciones con variador de velocidad para obtener rangos de operación | Rígidos Flexibles
En estos se origina el movimiento de entrada a la máquina.
Dispositivo Motriz
Elementos de Transmisión

## Slide 29
Sistemas de transmisión de potencia. Elementos de transmisión | Elementos Rígidos | Convencionales | Engranajes Cilíndricos: rectos, helicoidales, doble helicoidales, helicoidales cruzados Cónicos: rectos, helicoidales (espirales), hipoidales Sin-fin y Corona
 |  | No convencionales | Sistema Ciclo (Cyclo)
 | Elementos Flexibles | Poleas y Bandas | Planas En “V” De sincronización
 |  | Piñones y cadena | Multiramales Silenciosa

## Slide 30: Sistema ciclo
(1) Animation CYCLO Principle - Sumitomo Drive Technologies - YouTube

## Slide 31
Para algunos dispositivos o grupos de elementos establezca:
Función principal.
Clasificación, clases o tipos.
Materiales usualmente usados para su fabricación.
Especificación técnica.
Fallas o daños típicos
ACTIVIDAD 4

## Slide 32
Estructura general de las máquinas
Sistemas de transmisión y conversión de movimientos y fuerzas | Son los que conducen en última instancia a la realización del trabajo de la máquina

## Slide 33
Estructura general de las máquinas
Sistemas de lubricación | Permiten disminuir los rozamientos y desgastes entre los elementos en contacto y con movimiento relativo entre ellos

## Slide 34
Estructura general de las máquinas
Sistemas de control | Permiten dirigir y controlar la potencia y los movimientos de la máquina

## Slide 35
Estructura general de las máquinas
Sistemas de intercambio calórico | Permiten controlar la temperatura Refrigeración Calefacción

## Slide 36
Estructura general de las máquinas
Sistemas de protección | Se emplean para: Proteger a las personas contra riesgos durante la operación de la máquina (velar por la integridad y salud de los trabajadores) Proteger a las personas y la máquina contra las consecuencias de las fallas Control ambiental

## Slide 37
MÁQUINA
Componentes de las máquinas
ELEMENTOS O PARTES | MECANISMOS O DISPOSITIVOS

## Slide 38
Como se clasifican los elementos o partes de una máquina (según su función)
ACTIVIDAD 5

## Slide 39
La máquina como sistema:
Elementos o partes
ELEMENTOS
O PARTES
DE LA MÁQUINA
De transmisión de movimiento rotatorio
De transmisión de movimiento lineal
De fijación/ unión
De soporte y apoyo
De obturación y sellado
De amortiguación y almacenamiento/ absorción de energía
De los mecanismos de control

## Slide 40
La máquina como sistema: elementos o partes

## Slide 41: Elementos de transmisión convencionales

## Slide 42
Materiales empleados en elementos de máquinas

## Slide 43
Materiales empleados en elementos de máquinas

## Slide 46: Plásticos en ingeniería

## Slide 47: Especificaciones de piñones
Número de dientes
Tipo de manzana
Número de la cadena
Número de ramales
Piñón 19B80-2
Normas ISO – ANSI

## Slide 49: Especificaciones de correas o bandas
Sección
Longitud
A50, B80, 3V250
Secciones clásicas:
A, B, C, D, E
Secciones de alto rendimiento:
3V, 5V, 8V

## Slide 50: Especificaciones de correas o bandas
Tensímetro simple

## Slide 51
La máquina como sistema: elementos o partes

## Slide 52
La máquina como sistema: elementos o partes

## Slide 53: Especificación de tornillos
Tipo de cabeza, diámetro, tipo de rosca, longitud, especificación de resistencia, accesorios, tratamiento, acabado o material especial.
Torque de apriete para ensamble.
Tornillo cabeza hexagonal de 5/8”UNCx3” SAE grado 5, con tuerca y arandela plana, galvanizado.
Torque de apriete 90 lb x pie.

## Slide 56
La máquina como sistema: elementos o partes

## Slide 57
La máquina como sistema: elementos o partes

## Slide 58
La máquina como sistema: elementos o partes

## Slide 59
La máquina como sistema: elementos o partes

## Slide 60: Designación de rodamientos
62312: | Designación básica
6: | Rodamiento rígido de bolas
623: | Serie
12 x 5 = 60: | Diámetro interior
SUFIJOS | 
RS1: | Obturación rozante a un lado
NR: | Ranura para anillo elástico
TN9: | Jaula de poliamida 6.6 moldeada y reforzada con fibra de vidrio
P63: | Precisión dimensional y de giro según ISO clase 6, y juego interno C3
LT20C: | Llenado completo de grasa para bajas temperaturas
VB123: | Dimensión externa modificada
62312 - RS1NRTN9/P63LT20CVB123

## Slide 61
La máquina como sistema: mecanismos o dispositivos

## Slide 62
La máquina como sistema: mecanismos o dispositivos

## Slide 63
La máquina como sistema: mecanismos o dispositivos

## Slide 64
La máquina como sistema: mecanismos o dispositivos
Embragues
Frenos
Dispositivos para acople, desacople y frenado
MECANISMOS
O DISPOSITIVOS
DE LA MÁQUINA

## Slide 65
La máquina como sistema: mecanismos o dispositivos

## Slide 66
La máquina como sistema: mecanismos o dispositivos

## Slide 67
Esquema hidráulico

## Slide 68
La máquina como sistema: mecanismos o dispositivos